ВЕЖБА 3.

НЕИНВЕРТУЈУЋИ ПОЈАЧАВАЧ. ЈЕДИНИЧНИ ПОЈАЧАВАЧ

- На слици 1 је приказан неинвертујући појачавач (положај клизача ___ %). Снимити зависност напонског појачања неинвертујућег појачавача од промене отпорности, према табели 1.

Слика  1.

| R1, R2 (k() | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 (V) |  |  |  |  |  |
| U2 (V) |  |  |  |  |  |
| Au |  |  |  |  |  |

Табела  1.

- Улазни напон је дефинисан ефективном вредношћу ___ V и фреквенцијом 
___ kHz. Снимити облике улазног и излазног напона према слици 2. Одредити фазну разлику излазног и улазног напона.

Слика  2.

- На слици 3 је приказан јединични појачавач. Подесити да клизач потенциометра буде ___ %  и  израчунати напонско појачање.

Слика 3.

U1 = _____ V,

U2 = _____ V,

Дијаграми:

Анализа:

- Напон U1 на клизачу потенциометра без оптерећења, за пример у вежби, износи

.

Клизач потенциометра је прикључен директно на неинвертујући улаз операционог појачавача, а како је улазна струја операционог појачавача занемарива у односу наструју кроз потенциометар, то се напон на клизачу неће мењати.

Напонско појачање за идеални неинвертујући појачавач износи

где је R2 отпорност у повратној грани, а R1 у директној. Овај израз је изведен уз претпоставку да је појачање операционог појачавача бесконачно и да је улазна струја у операциони појачавач једнака нули (бесконачна улазна отпорност операционог појачавача). За операциони појачавач у вежби појачање операционог појачавача је 200000 и може се сматрати довољно великим да не утиче на резултате мерења; улазна отпорност је 2 МΩ и за мање вредности отпорности у директној и повратној грани може се сматрати довољно великом да не утиче на резултате мерења, али када отпорности достигну мегаомске вредности улазна струја се не може занемарити и израз за напонско појачање инвертујућег појачавача мора се кориговати.

Дијаграм зависности напонског појачање од вредности отпорности захтева логаритамску осу за отпорности јер се само на тај начин може прегледно распоредити велики опсег промене отпорности. Са дијаграма се уочава да је за вредности отпорности до неколико стотина килоома напонско појачање задовољавајуће приближно напонском појачању идеалног инвертујућег појачавача, тј. у практичном раду не би требало користити отпорности изнад неколико стотина килоома.

- На основу дате ефективне вредности рачуна се амплитуда (максимална вредност)

где је U ефективна вредност.

На основу дате фреквенције рачуна се периода

где је f фреквенција.

Приликом цртања синусне функције лако се одређују нуле и максималне вредности, али је потребно одредити још неколико тачака. Најлакше се одређује шестина полупериоде и тада је вредност синусне функције једнака половини максималне вредности .

Са дијаграма се увиђа да је фазна разлика 0, тј. када улазни сигнал расте и излазни расте.

- Ако се краткоспоји отпорност у повратној грани (R2=0) израз за напонско појачање неинвертујућег појачавача постаје једнак јединици и напон наизлазу постаје једнак напону на улазу. Отпорник у директној грани више нема никакву функцију те се може изоставити.

Како је улазна струја операционог појачавача занемарива у односу наструју кроз потенциометар, потрошач прикључен на излаз операционог појачавача имаће исти напон као и клизач потенциометра, а неће утицати на промену напона клизача. Овим се може прилагодити велика излазна отпорност претходног степена са малом улазном отпорношћу следећег степена.

1.

| Редни број ученика | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положај клизача (%) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |

| Редни број ученика | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положај клизача (%) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |

2.

| Редни број ученика | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
| f(kHz) | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |

| Редни број ученика | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 |
| f(kHz) | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.0 |

3.

| Редни број ученика | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положај клизача (%) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |

| Редни број ученика | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положај клизача (%) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |

ш